Выключатель дистанционного управления

Светорегулятор дистанционного управления

Наборы дистанционного управления

Руководство по эксплуатации Арт. 052500 053972 052852 052449 052418 052425 053958

Штекерные соединители дистанционного управления предназначены для включения и выключения электроприборов.

Радиовыключатель для розетки 1500 Вт Арт. 053972 предназначен для для дистанционного управления электроприборами.

Технические характеристики:

  Рабочая частота: 433,92 МГц

  Максимальная дальность действия: 30 метров

  Максимальная подключаемая мощность: для ламп накаливания, высоко- и низковольтных галогенных ламп (все типы трансформаторов), прочих электроприборов, макс. 1500 Вт/460 ВА.

Радиовыключатель для розетки 3500 Вт Арт. 052500 предназначен для для дистанционного управления электроприборами.

Технические характеристики:

  Рабочая частота: 433,92 МГц

  Максимальная дальность действия: 30 метров

  Максимальная подключаемая мощность: для ламп накаливания, высоко- и низковольтных галогенных ламп (все типы трансформаторов), прочих электроприборов высокой мощности, макс. 3500 Вт/690 В•А

  Ручной выключатель: Вкл.-Выкл.

Радиовыключатель для розетки 3500 Вт Арт052852 предназначен для для дистанционного управления электроприборами.

Технические характеристики:

  Рабочая частота: 433,92 МГц

  Максимальная дальность действия: 30 метров

  Максимальная подключаемая мощность: для ламп накаливания, высоко- и низковольтных галогенных ламп (все типы трансформаторов), прочих электроприборов, используемых вне помещений, макс. 3500 Вт/690 ВА

  Брызгозащитный IP 44.

Для радиовыклчателей, расположенный на переключателе светодиод сигнализирует соответствующее состояние переключения: зеленый свет означает ВКЛ, к подключенному прибору подается ток; красный свет означает ВЫКЛ, к подключенному прибору ток не подается.

Радиоуправляемый светорегулятор для розетки Арт. 052449 предназначен как для включения и выключения, так и для регулировки яркости ламп, светильников, световых гирлянд, осветителей для баров, световых диафграгм, светильников непрямого освящения и т.п. Расположенный на штекерном соединителе красный светодиод в основном сигнализирует готовность к эксплуатации. При использовании передатчика (дистанционное или настенное управление) для управления РЕГУЛЯТОРОМ ЯРКОСТИ подлежащая переключению лампа переключается только правой клавишей ВЫКЛ и ВКЛ. Левая клавиша запускает и останавливает процесс регулировки яркости. Яркость, установленная в последний раз, при включении остается той же. ПРИМЕЧАНИЕ. Клавишу на передатчике держать нажатой, пока прибор не включится. Эта операция может длиться до 1 сек. ВНИМАНИЕ. Не может быть произведено включение и регулирование яркости экономящих энергию ламп, ламп дневного света и низковольтных галогенных ламп с трансформатором.

ИНСТРУКЦИЯ ПО КОДИРОВКЕ ПЕРЕДАТЧИКОВ И ПРИЕМНИКОВ

Если в Вашем распоряжении находится готовый комплект, то он уже готов к эксплуатации (включая батарейку с передатчиком) и поэтому нет необходимости в его кодировке.

Для настройки дальнейших передатчиков и переключателей (приемников), которые можно приобрести по отдельности, или для обеспечения «отделения соседних каналов», в основном, в распоряжении имеются 256 (16*16) различных вариантов кодировки.

| Рис.1 Рис.2 | Чтобы согласовать приемник с передатчиком, установите отверткой 2 поворотных переключателя на задней стороне прибора следующим образом: Рис.1. Установите системную букву (домашний или семейный код А до Р). Эта буква должна соответствовать букве на передатчике. Рис.2. Установите поворотный переключатель на НОМЕР ПРИБОРА (1-16). Этот номер прямо вызывается с передатчика дистанционного управления без дополнительной настройки. (Для настенного передатчика установите тот же самый номер на настенном передатчике). При этом рекомендуем сначала использовать номера 1-4, чтобы сперва остаться в рамках группы переключения 1 (для передатчика 05399). |
| --- | --- |

ГРУППОВАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Если намеренно предполагается одновременное включение нескольких приборов, то им должны быть присвоены одинаковые номера. В таком случае один номер может присваиваться неограниченное число раз.

НАШ СОВЕТ

Установка канала (А-Р) должна производиться сначала на передатчике. После этого на всех настраиваемых приемниках устанавливается та же буква. Дополнительно каждый приемник получает теперь свой «частный код» в виде номера прибора. Он должен начинаться с 1 и присваиваться по порядку.

УКАЗАНИЯ ПО НЕИСПРАВНОСТЯМ

Прибор не включается или включается плохо:

- Нет напряжения (220-240 В).

- Слишком большое расстояние или помехи в радиусе действия из-за экранирования (армированное стекло, решетка, листовой металл, железобетон и т.п.).

- Проверьте батарейку (напряжение) в передатчике.

- При необходимости несколько раз приведите в действие поворотные и сдвижной переключатели, если контакты повреждены коррозией вследствие влажности.

- Возможная передача помех от соседей. Установите системный код на всех приборах на другую букву.

ПРИМЕЧАНИЕ

Прибор предназначен для сухих помещений. Если Вы хотите использовать прибор снаружи или во влажных помещениях, мы просим Вас встроить прибор в брызгозащищенную розетку düwi арт. 18422.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН Тип изделия _____________________________________________________________ Артикул ________________________________________________________________ Дата продажи ____________________________________________________________ Торговая организация _____________________________________________________ Подпись продавца ________________________________________________________ Штамп магазина ___________________________________________________ Внимание! При продаже изделия должны заполняться все поля гарантийного талона. Неполное или неправильное заполнение гарантийного талона может привести к отказу от выполнения гарантийных обязательств. С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен(а). При покупке изделие было проверено, полностью укомплектовано и имеет безупречный вид. Подпись покупателя_________________________________________________________________________ Гарантийные условия Гарантийные требования могут предъявляться только по месту приобретения изделия при предъявлении Собственником правильно заполненного оригинального гарантийного талона и товарного (кассового) чека. На каждое изделие выписывается отдельный гарантийный талон. Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи изделия. В течение гарантийного срока устраняются бесплатно: повреждения, возникшие из-за применения изготовителем некачественного материала дефекты сборки, допущенные по вине изготовителя Гарантия не распространяется: на механические повреждения и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред и высоких температур, а также наступившие вследствие неправильного хранения на изделия с неисправностями, возникшими вследствие неправильной эксплуатации, применения изделий не по назначению, а также нестабильности параметров электросети на сменные детали (лампочки) естественный износ изделий (износ механических деталей, сильное внешнее или внутреннее загрязнение) на изделия, вскрывавшиеся и подвергавшиеся ремонту или конструктивным изменениям в течение гарантийного срока не уполномоченной фирмой дюви на это лицами и организациями.