Встроенный выключатель дистанционного управления арт.054061

Встроенный светорегулятор дистанционного управления арт. 054115

Встроенный выключатель дистанционного управления арт. 052715

Руководство по эксплуатации и кодировке

| 054061 054115 052715 |  |
| --- | --- |

Встроенный выключатель дистанционного управления арт. 054061 предназначен для беспроволочного  включения и выключения электроприборов и ламп и встраивается прямо в токоподводящий провод.

Технические характеристики:

- Рабочая частота: 433,92 МГц

- Максимальная дальность действия: 30 метров

- Максимальная подключаемая мощность: 1000 Вт/460 ВА для ламп накаливания, высоко- и низковольтных галогенных ламп (все типы трансформаторов), прочих электроприборов.

Встроенный светорегулятор дистанционного управления арт. 054115 предназначен для беспроволочного  включения, выключения и регулирования яркости светильников. Не может быть произведено включение и регулирование яркости экономящих энергию ламп, ламп дневного света и низковольтных галогенных ламп с трансформатором. При использовании передатчика (дистанционное или настенное управление) для управления РЕГУЛЯТОРОМ ЯРКОСТИ подлежащая переключению лампа переключается только правой клавишей ВЫКЛ и ВКЛ. Левая клавиша запускает и останавливает процесс регулировки яркости. Яркость, установленная в последний раз, при включении остается той же.

Технические характеристики:

- Рабочая частота: 433,92 МГц

- Максимальная дальность действия: 30 метров

- Подключаемая мощность: 40-250 Вт для ламп накаливания, высоковольтных галогенных ламп.

Встроенный выключатель дистанционного управления арт. 052715 предназначен для беспроволочного  включения и выключения электроприборов и ламп. Может включать как 12 В пост. тока (макс. 10А), так и 24 В пост. тока (маск. 7А). Он может устанавливаться только в питающую линию к потребителю.

- Технические характеристики: Рабочая частота: 433,92 МГц

- Максимальная дальность действия: 30 метров

- Подключаемая мощность: для ламп накаливания постоянного напряжения 12-24 В, холодильных аппаратов и прочих электроприборов.

МОНТАЖ

Монтаж должен производиться специалистом-электриком. Отключите напряжение и проверьте обесточенное состояние с помощью 2-полючного индикатора напряжения. Обеспечьте невозможность повторного включения напряжения. Монтаж может производиться с открытой или закрытой проводкой в разъемной коробке с мин.диаметром 60 мм. Крепежные язычки при необходимости могут быть отломаны. Подключите переключатель дистанционного управления согласно одной из схем:

054061 054115 052715 3-проводной 2-проводной L - подводящий [питающий] провод230 В/50 Гц - управляющий провод N- нейтральный провод PE – защитный провод

Инструкция по кодировке

Согласование с желаемым передатчиком düwi.

| Рис.1 Рис.2 | Чтобы согласовать приемник с передатчиком, установите отверткой 2 поворотных переключателя на задней стороне прибора следующим образом: Рис.1. Установите системную букву (домашний или семейный код А до Р). Эта буква должна соответствовать букве на передатчике. Рис.2. Установите поворотный переключатель на НОМЕР ПРИБОРА (1-16). Этот номер прямо вызывается с передатчика дистанционного управления без дополнительной настройки. При этом рекомендуем сначала использовать номера 1-4, чтобы сперва остаться в рамках группы переключения 1 (для передатчика 05399). |
| --- | --- |

ГРУППОВАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Если намеренно предполагается одновременное включение нескольких приборов, то им должны быть присвоены одинаковые номера. В таком случае один номер может присваиваться неограниченное число раз.

НАШ СОВЕТ

Установка канала (А-Р) должна производиться сначала на передатчике. После этого на всех настраиваемых приемниках устанавливается та же буква. Дополнительно каждый приемник получает теперь свой «частный код» в виде номера прибора. Он должен начинаться с 1 и присваиваться по порядку.

УКАЗАНИЯ ПО НЕИСПРАВНОСТЯМ

Прибор не включается или включается плохо:

- Нет напряжения (220-240 В).

- Слишком большое расстояние или помехи в радиусе действия из-за экранирования (армированное стекло, решетка, листовой металл, железобетон и т.п.).

- Проверьте батарейку (напряжение) в передатчике.

- При необходимости несколько раз приведите в действие поворотные и сдвижной переключатели, если контакты повреждены коррозией вследствие влажности.

- Возможная передача помех от соседей. Установите системный код на всех приборах на другую букву.

ПРИМЕЧАНИЕ

Прибор предназначен для сухих помещений. Если Вы хотите использовать прибор снаружи или во влажных помещениях, мы просим Вас встроить прибор в брызгозащищенную розетку düwi арт. 18422.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН Тип изделия _____________________________________________________________ Артикул ________________________________________________________________ Дата продажи ____________________________________________________________ Торговая организация _____________________________________________________ Подпись продавца ________________________________________________________ Штамп магазина ___________________________________________________ Внимание! При продаже изделия должны заполняться все поля гарантийного талона. Неполное или неправильное заполнение гарантийного талона может привести к отказу от выполнения гарантийных обязательств. С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен(а). При покупке изделие было проверено, полностью укомплектовано и имеет безупречный вид. Подпись покупателя_________________________________________________________________________ Гарантийные условия Гарантийные требования могут предъявляться только по месту приобретения изделия при предъявлении Собственником правильно заполненного оригинального гарантийного талона и товарного (кассового) чека. На каждое изделие выписывается отдельный гарантийный талон. Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи изделия. В течение гарантийного срока устраняются бесплатно: повреждения, возникшие из-за применения изготовителем некачественного материала дефекты сборки, допущенные по вине изготовителя Гарантия не распространяется: на механические повреждения и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред и высоких температур, а также наступившие вследствие неправильного хранения на изделия с неисправностями, возникшими вследствие неправильной эксплуатации, применения изделий не по назначению, а также нестабильности параметров электросети на сменные детали (лампочки) естественный износ изделий (износ механических деталей, сильное внешнее или внутреннее загрязнение) на изделия, вскрывавшиеся и подвергавшиеся ремонту или конструктивным изменениям в течение гарантийного срока не уполномоченной фирмой дюви на это лицами и организациями.