ЗВОНОК БЕСПРОВОДНОЙ

## Руководство по эксплуатации Арт. 14911

|  | Радиозвонок, 25 м звонок: ширина x высота x толщина: 73 x 100 x 35 мм, сила звука: макс. 85 дБ/A, батарейное питание: 2 батареи 1,5 В LR14 Baby C (не входят в комплект поставки), 2-тональный сигнал, только для использования в помещениях кнопка звонка: ширина x высота x толщина: 22 x 79 x 25 мм, батарейное питание: 1 батарея 12 V А 23 (входит в комплект поставки, запасная батарея: номер арт. 31050), несущая частота: 433 МГц, макс. радиус действия 25 м (в открытом пространстве), только для использования в помещениях Система закодирована - комбинирование комплектующих невозможно |
| --- | --- |

Звонок состоит из кнопки звонка и принимающего переносного устройства и может быть использован только в сухих помещениях.

# ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ

Введение звонка в действие очень просто: через нажатие кнопки звонка появляется звуковой сигнал.

# ВНИМАНИЕ

Если звонок не функционирует, проверьте сначала правильность кода на кнопке звонка и на принимающем устройстве. Код должен быть одинаковым. Затем проверьте батарейки.

Звонок может быть приведён в действие другими радиоприборами находящимися на той же частоте, что и звонок. В этом случае поменяйте код звонка.

Максимальный радиус действия кнопки составляет 25 м. Стены и особенно стены из железобетона могут значительно сократить радиус действия. Экранирование металлических предметов может привести к полному отсутствию сигнала. В таком случае попробуйте использовать звонок в другом месте. Для смены цветной крышки на паредней панели звонка, осторожно сдвиньте крышку с панели и вставьте выбранную Вами крышку в три отверстия. Закрепите элементы звонковой системы на выбранном Вами месте, предварительно проверив наличие радиосигнала.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Тип изделия _____________________________________________________________

Артикул ________________________________________________________________

Дата продажи ____________________________________________________________

Торговая организация _____________________________________________________

Подпись продавца ________________________________________________________

Штамп магазина ___________________________________________________

Внимание! При продаже изделия должны заполняться все поля гарантийного талона. Неполное или неправильное заполнение гарантийного талона может привести к отказу от выполнения гарантийных обязательств.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен(а). При покупке изделие было проверено, полностью укомплектовано и имеет безупречный вид.

Подпись покупателя_________________________________________________________________________

Гарантийные условия

Гарантийные требования могут предъявляться только по месту приобретения изделия при предъявлении Собственником правильно заполненного оригинального гарантийного талона и товарного (кассового) чека.

На каждое изделие выписывается отдельный гарантийный талон.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи изделия.

В течение гарантийного срока устраняются бесплатно: повреждения, возникшие из-за применения изготовителем некачественного материала;  дефекты сборки, допущенные по вине изготовителя

Гарантия не распространяется: на механические повреждения и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред и высоких температур, а также наступившие вследствие неправильного хранения; на изделия с неисправностями, возникшими вследствие неправильной эксплуатации, применения изделий не по назначению, а также нестабильности параметров электросети; на сменные детали (лампочки); естественный износ изделий (износ механических деталей, сильное внешнее или внутреннее загрязнение); на изделия, вскрывавшиеся и подвергавшиеся ремонту или конструктивным изменениям в течение гарантийного срока не уполномоченной фирмой дюви на это лицами и организациями.